Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska ulica 19

1000 Ljubljana

OPAZOVALNA NALOGA IZ ASTRONOMIJE

SPREMENLJIVE ZVEZDE V KROGLASTI KOPICI M53

MENTOR:                                                                      AVTORJI:

prof. Andrej Čadež                                                        Anja Rožič

Alenka Trpin

Marko Car

Ljubljana, 16.julij, 2007

Namen projekta:

Namen našega projekta je bil poslikati kroglasto kopico in ugotoviti, če se v njej nahaja kakšna spremenljiva zvezda. Izbrali smo si  Messierjev objekt 53.

Cilji projekta: fotometrija zvezdne kopice, identifikacija že znanih spremenljivk in preverjanje ali je še kakšna spremenljiva zvezda v kopici, ki so jo v preteklih raziskavah zgrešili.

ZVEZDNE KOPICE

Zvezdne kopice so skupine zvezd povezane z gravitacijsko silo, ki so od nas približno enako oddaljene in so vse nastale v približno istem času. Delimo jih na razsute in kroglaste zvezdne kopice.

Razsute kopice

Razsute kopice najdemo v spiralnih rokavih Galaksije. So nepravilnih oblik. Bogate vsebujejo po nekaj tisoč zvezd, revne pa imajo samo kakšen ducat članov. Posamezne razsute kopice se med seboj močno razlikujejo. Ampak večinoma v teh kopicah svetijo mlade, komaj nekaj deset ali sto milijonov let stare modre ter bele zvezde. Razsute kopice niso stabilne zvezdne združbe. Astronomi ocenjujejo, da se povprečna kopica zvezd razsuje prej kot v milijardi let.

Precej kopic se da opazovati ter v njih razločiti posamezne zvezde tudi s prostim očesom. Najbolj znana kopica so Plejade ali Gostosevci.

Slika: M45-Gostosevci

Kroglaste kopice

Kot pove že ime, so simetrične okrog središča, vsebujejo pa lahko tudi stotisoče zvezd. V kroglastih kopicah se zvezde kopičijo proti središču, tako da jih ponavadi le s težavo razločimo. Čeprav so si zvezde v sredini zelo blizu, je verjetnost trkov med njimi še vedno majhna.  Kroglaste kopice niso enakomerno posejane po nebu. Obkrožajo središče Galaksije, zato jih z Zemlje vidimo le v smeri jedra Rimske ceste. Najdemo jih v galaktičnem haloju.  Kroglaste kopice so stabilne zvezdne združbe. Zaradi njihove razmeroma velike mase in oddaljenosti od galaktične ravnine jih gravitacijsko polje drugih zvezd ne more raztrgati. Sestavljajo jih  zvezde druge populacije, zato so starejše zvezde v njih v glavnem poznih spektralnih tipov.

Najsvetlejši kroglasti kopici sta Omega Kentavra in 47 Tukane. Ležita daleč na južnem nebu in ju iz Evrope ne moremo videti. Obe pa zlahka opazujemo že s prostim očesom.

Slika: Omega Kentavra

# Podatki o M53

Izbrali smo si kroglasto kopico M53. M53 ali NGC 5024 se nahaja v ozvezdju Brenkinih kodrov (Coma Berenices ). Je ena od najbolj oddaljenih kopic tj. 60,000 svetlobnih let od centra Galaksije, od nas pa 58,000 svetlobnih let (približno 100 kpc). Njena rektascenzija je 13h 07m 49s in deklinacija 16h 02m 59s (po J2000). Ima približno 50  znanih spremenljivk tipa RR Lyrae. To kopico je leta 1775 odkril Johann Elert Bode.

M53 v Brenkinih kodrih:

Spremenljive zvezde

Spremenljive zvezde ali spremenljivke so zvezde, katerih absolutni izsev se s časom spreminja. Poznamo več tipov spremenljivk:

- utripajoče: pri tem se velikost teh zvezd spreminja bolj ali manj periodično in s tem povezano se spreminja tudi njihov absolutni izsev in navidezni sij, zunanje plasti se širijo in krčijo npr: zvezde RR Lyrae, RV Tauri, kefeide

- eruptivne: za krajši časovni presledek zasvetijo močneje. Ti izbruhi se ponavljajo v bolj ali manj rednih presledkih. To so npr: nove, supernove, pritlikave nove

- eklipsne: nahajajo se v dvojnih sistemih-med seboj se prekrivajo in tako povzročijo spreminjanje sija

Opazovanje in obdelava podatkov

Za opazovanje smo si izbrali kroglasto kopico M53, ki ima magnitudo 7,6. Opazovali smo dne 25.4.2007 na astronomskem observatoriju Golovec. Pri opazovanju nam je pomagal Bojan Dintinjana, kateremu smo izredno hvaležni..

Sprva  je bilo vreme precej oblačno, potem pa se je zjasnilo.Posneli smo serijo slik v V filtru, prvih 50 slik smo posneli z osvetlitvijo 60 sekund, kar se je pokazalo občutno premalo, zato smo podaljšali osvetlitev na 180 sekund. Posneli smo 140 slik, niso pa bile vse dobre, nekatere so bile tudi malo premaknjene, sicer pa sta teleskop in kupola delovala brezhibno. Pomagali smo si tudi s podatki iz računalniške knjižnice na Golovcu.

Ko smo vse posneli, smo morali slike uskladiti med seboj, ker je med slikanjem prišlo do zamikov zaradi premikov teleskopa. Slike smo obdelali z računalniškim programom IRAF.

Obdelave meritev:

1. korak: Kalibracija slik

Za vse slike najprej naredimo 'zero' 'dark' in 'flat' korekcijo. Osnovne slike so bile na robovih zatemnjene, zato smo jih popravili z “flat” korekcijo. Vsi deli slike so postali enako osvetljeni. Od slike smo odšteli zero in skaliran dark glede na osvetlitev. S tem smo se znebili morebitnih vročih pikslov.

2. korak: Astrometrični fit in registracija WCS koordinat

S pomočjo programa fitsblink slike opremimo z ekvatorialnimi 'wcs' koordinatami.  Konstante in koordinate se vpišejo v zaglavje slike.To naredimo za vsako sliko.

3. korak: Fotometrija v IRAFu

Fotometrijo zvezd naredimo z IRAFom.  Uporabimo program daophot (program za profilno fotometrijo). Z daofind poiščemo vse zvezde na sliki. Potem izberemo 30 lepih zvezd za modeliranje  profila.  Gledamo da niso dvojne ali niso v centru, kjer so preveč zgoščene zvezde. Fotometrijo naredimo s programom allstars.  Program izmeri vse zvezde v kopici, tako da fita profil sintetične zvezde na koordinate realne zvezde.

Nato si izberemo pet primerjalnih zvezd za kalibracijo magnitud:

STARNAME   RAJ2000     DECJ2000       VMAG

A00026    13:13:01.02 +18:10:09.5    14.324

A00034    13:12:55.83 +18:08:45.0    14.579

A00244    13:12:51.08 +18:11:05.3    13.819

A00026    13:13:01.02 +18:10:09.5    14.324

A00429    13:13:03.64 +18:09:38.9    14.289

Prva kolona pove ime zvezde iz našega seznama, druga in tretja povesta rektascenzijo in deklinacijo, zadnja pa standardno magnitudo iz kataloga PM2000 Bordeaux Proper Motion catalogue (Ducourant+, 2006)

4.korak: Program za sortiranje in transformacijo allstar.py

Koordinate za vse zvezde na vseh slikah preračuna v WCS koordinate, potem identificira iste zvezde iz slik in sestavi seznam imen zvezd. Tako kot rezultat dobimo dve datoteki: v prvi je seznam vseh zvezd, v drugi pa seznam vseh opazovanj. Magnitude tudi preračuna na  standardno V magnitudo.

5.korak: Risanje

Za risanje in sortiranje zvezd smo uporabili program zvezde2.pl (sprogramiran v programu Perl) in program za risanje v Linux-u Gnuplot. Program zvezde2.pl smo uporabili za izris spremenljivih zvezd, zvezde2-novar.pl (sprogramiran v programu Perl) pa za izris stalnic.

Na grafu smo izračunali povprečje in standardno deviacijo vseh meritev. Srednja črta na grafu označuje povprečje meritev, standardna deviacija  ter variability indeks pa sta napisana v zaglavju slike.

Standardna deviacija: .

Na podlagi napak posameznih meritev in disperzije celotne svetlobne krivulje smo določili variability indeks kot razmerje med disperzijo magnitude celotne svetlobne krivulje in med disperzijo magnitude posameznih meritev.

Lahko smo postavili kriterij, ki nam je povedal, ali je zvezda spremenljiva ali ne. Kriterij za spremenljivost pove kakšno je razmerje med standardno deviacijo serije meritev in standardno deviacijo (std) posamezne meritve: za spremenljivke std > 0.2, za nespremenljive pa std < 0.1. Omejili smo tudi variability index (indikator za zvezdo): za spremenljivke vi=std/merr > 2.0, za nespremenljive pa vi= std/merr < 1.3 Če je disperzija posameznih napak manjša kot disperzija svetlobne krivulje (v < 0.1), pravimo, da je zvezda kandidat za spremenljivko. Problem, ki bi se lahko zgodil, je ta, da je v bližini zvezde kaka druga zvezda, oziroma da se zvezda nahaja preblizu središča kopice. Vendar nam je ta problem odpravil program Iraf že na začetku.

Rezultati

V izbrani kroglasti kopici M53 smo detektirali 20 spremenljivk, po podatkih se jih nahaja približno 50. Te spremenljivke smo dobili s primerjavo petih primerjalnih zvezd (so zelo svetle), ki morajo biti na vseh slikah. Za primerjanje oziroma za pregled,kje se kakšna zvezda nahaja, smo koordinate preračunali s Simbadom. Tako smo dobili vse podatke o zvezdi. Pri nekaterih spremenljivkah je spreminjanje magnitude zelo opazno, nekje pa se le malo spremeni. Kljub temu pa jih lahko ločimo od nespremenljivk. Na grafih je lepo prikazano katere so spremenljivke (graf je ukrivljena črta), katere pa ne (graf je skoraj premica). Na začetku vsakega grafa se pojavijo odkloni, ker je bilo oblačno, čas osvetlitve pa 60s za prvih 50 slik, potem smo ga podaljšali na 180s. Naše fotografije, ki smo jih slikali v V filtru, smo primerjali z znanimi spremenljivkami tipa RR Lyr iz članka G. Kopacka:Variable stars in the globular cluster M53.

Znane spremenljivke iz članka:

RAJ2000     DECJ2000  NAME   perioda(v dnevih)

13:13:04.0  +18:10:21  V06   0.6640142

13:13:00.9  +18:11:30  V07   0.5448460

13:13:00.5  +18:11:06  V08   0.6155072

13:13:00.1  +18:09:26  V09   0.6003482

13:12:45.8  +18:10:56  V10   0.6082530

13:12:45.4  +18:09:02  V11   0.6299424

13:12:48.7  +18:10:14  V18   0.33611

13:13:07.1  +18:09:27  V19   0.3909871

13:13:02.4  +18:08:36  V23   0.36579

13:12:47.4  +18:09:33  V24   0.7631901

13:13:04.5  +18:10:38  V25   0.7051473

13:13:04.3  +18:08:47  V29   0.8232550

13:12:59.6  +18:10:05  V31   0.70572

13:12:47.8  +18:08:36  V32   0.39041

13:12:43.9  +18:10:13  V33   0.624585

13:12:52.4  +18:11:06  V37   0.717611

13:12:55.9  +18:11:55  V40   0.3146633

13:12:56.8  +18:11:09  V41   0.61455

13:12:50.7  +18:10:20  V42   0.713694

13:12:53.1  +18:10:56  V43   0.71205

13:12:51.7  +18:10:01  V44   0.27276

13:12:55.2  +18:09:28  V45   0.654966

13:12:54.6  +18:10:37  V46   0.70363

13:12:55.4  +18:10:02  V50   55.4

Nekatere naše odkrite spremenljivke:

Ime     magnituda    raj           dec

A00104    16.50   13:12:50.60   +18:10:19.8   znana

A00114    15.65   13:12:54.01   +18:10:30.3   znana

A00380    16.55   13:12:45.79   +18:10:55.3   znana

A00449    16.70   13:12:42.14   +18:16:38.6

A00541    16.85   13:12:47.67   +18:08:36.2   znana

A00345    16.50   13:13:28.27   +18:05:12.7

A00401    15.60   13:12:45.44   +18:09:01.6   znana

A00445    16.85   13:13:00.12   +18:02:05.1

A00115    17.05   13:13:00.87   +18:11:29.5   znana

A00391    17.00   13:12:48.65   +18:10:12.9   znana

A00421    16.80   13:13:04.38   +18:10:36.3   znana

A00587    17.20   13:13:03.86   +18:10:21.5   znana

A00442    16.90   13:13:26.02   +18:09:44.2

A00489    17.00   13:12:51.40   +18:07:46.3

Naše kandidate za spremenljivke smo primerjali z že znanimi iz članka. Odkrili smo 5 novih spremenljivk, katerih grafi izgledajo takole:

IME                          REKTASCENZIJA                          DEKLINACIJA

A00449                          13:12:42.14                                     +18:16:38.6

A00345                          13:13:28.27                                     +18:05:12.7

A00445                          13:13:00.12                                     +18:02:05.1

A00442                          13:13:26.02                                     +18:09:44.2

A00489                          13:12:51.40                                     +18:07:46.3

Ali so to res na novo odkrite spremenljivke? Za odgovor na vprašanje bi morali opazovati dalj časa, tako da bi lahko tudi določili periodo in epoho.

Izbor zvezd, ki ustreza pogoju (za spremenljivke):

- standardna deviacija serije std > 0.2

- razmerje vi=std/merr > 2.0

Primeri zvezd, ki ustreza pogoju (za nespremenljive):

- standardna deviacija serije std < 0.1

- razmerje vi=std/merr < 1.3

Reference

- Douglas L. Welsh: The astronomical journal:Volume 105, number 5, Robust variable star detection techniques suitable for automated searches: new results for NGC 1866, may 1993

- G. Kopacki, Wroclav University Observatorij, Kopernika 11,Poland: Variable stars in the globular cluster M53,2001 (katalog spremenljivk v M53)

- http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/300

- http://www.aavso.org

- http://www.seds.org/messier/cluster.html

- http://www.seds.org/messier/m/m053.html